Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Приобретение установки для монтажа/демонтажа колец буксовых подшипников» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода котла в эксплуатацию |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Срок выполнения работ |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Приобретение установки для монтажа/демонтажа колец буксовых подшипников» |  |  |

Техническое задание

| Установка для снятия внутренних колец и кассетных подшипников |
| --- |
| Параметры установки | Да/Нет |
| Описание | Установка предназначена для снятия внутренних, лабиринтных колец и кассетных подшипников с шеек осей РУ-1Ш-957Г и РВ-2Ш колесных пар грузовых вагонов |  |
| Тип установки | Передвижная |  |
| Параметры оборудования |  |
| Возможность работы с шейками осей диаметром | 130 мм,150 мм |  |
| Диаметр колес колесных пар | 850 - 965 мм |  |
| Ход гидроцилиндра распрессовки | 300 мм |  |
| Ход подъемного механизма | 300 мм |  |
| Рабочее давление | 20 МПа |  |
| Скорость хода гидроцилиндра | 2,5-4 мм/с |  |
| Максимальное тяговое усилие | 76 т |  |
| Напряжение питающей сети | 380 В |  |
| Частота питающей сети | 50 Гц |  |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 10 000 ч |  |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |  |