Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Приобретение установки для правки люков полувагонов» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода котла в эксплуатацию |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Срок выполнения работ |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Приобретение установки для правки люков полувагонов» |  |  |

Техническое задание

| Установка пневмогидравлическая мобильная для правки крышек люков |
| --- |
| Параметры установки | Да/Нет |
| Описание | Установка предназначена для правки геометрии крышек люков полувагонов без их снятия с вагона |  |
| Тип установки | Передвижная |  |
| Тип привода | Пневмогидравлический |  |
| Параметры оборудования |  |
| Давление питающей пневмосети | 5-6 кгс*см2 |  |
| Рабочий ход штока | Не менее 250 мм |  |
| Усилие на штоке | Не менее 60 кН |  |
| Масса | Не более 100 кг |  |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 10 000 ч |  |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |  |