Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ № 1» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода реконструированной приточной вентиляции в эксплуатацию |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Наличие разрешительной документации на проведение данных работ |  |
| 5 | Срок выполнения работ |  |
| 6 | В стоимость ремонта входит стоимость материалов |  |
| 7 | В стоимость ремонта входят транспортные расходы |  |
| 8 | В стоимость ремонта входят командировочные расходы |  |
| 9 | В стоимость ремонта входят монтажные работы |  |
| 10 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ № 1 |  |  |

Реконструкция приточной вентиляции

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Работа: |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж тяжелой обмуровки котла. |  |  |  |  |  |
| 2 | Полная замена пучка труб в количестве: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Труба бокового правого экрана – 127 шт. Общая длина - 680 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Труба кипятильного пучка – 713 шт. Общая длина – 1392 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Труба заднего экрана – 20 шт. Общая длина – 43,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Труба фронтового экрана – 3 шт. Общая длина –9,8 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Труба бокового экрана левого – 111 шт. Общая длина – 221,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 4мм |  |  |  |  |  |
| 3 | Гидравлические испытания котла пробным давлением до 8 кгс/см2 в течение 10 мин. |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж легкой обмуровки котла с учетом материалов. |  |  |  |  |  |
| 5 | Режимная наладка котла с выдачей режимных карт. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС, % |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Руководитель

(подпись)				       (И.О. Фамилия)