|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «Техкомплекс» в Самарской области _____________ Е.А. Лоренц «___»________________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на

ремонт приточной вентиляции 7 пролета ЦКП филиала ООО «Техкомплекс» в Самарской области

Заказчик: Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской области.

Адрес: 443548, Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24.

Основание:

Для соблюдения температурного режима внутри помещений цеха по ремонту колесных пар в холодное время года.

Основные данные:

Температурный режим теплосети 95-70о.

Давление в тепловой сети - до 1 МПа.

Оборудование – вентилятор радиальный ВР-86-77 12,5*1-22/750 – 1 шт.

Уровень размещения приточной вентиляции - 6,150 м.

Все изменения, дополнения в настоящее ТЗ, необходимые для и во время производства работ, согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме.

Срок выполнения работ: сентябрь - октябрь 2019 г.

Требования к оборудованию, материалам, работам. Объемы работ.

- Демонтаж центробежного вентилятора весом до 1,5 т.

- Поставка и монтаж вентилятора радиального ВР-86-77 12,5*1-22/750 -  1 шт.

- Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) –
250 м.

- Монтаж решеток вентиляционных размером с пробивкой проемов из кирпича.

- Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов (перфолента) внутри зданий и сооружений.

- Предоставить Заказчику рабочую документацию, оформленную в соответствие с существующими требованиями в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

| Главный энергетик | С.А. Головин |
| --- | --- |