Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Приобретение установки для смены и клёпки пятников» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода котла в эксплуатацию |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Срок выполнения работ |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение установки для смены и клёпки пятников |  |  |

Техническое задание

| Установка пневмогидравлическая для смены и клёпки пятников |
| --- |
| Параметры установки | Да/Нет |
| Описание | Установка предназначена для монтажа-демонтажа и клёпки пятников грузовых вагонов |  |
| Тип установки | Передвижная |  |
| Тип привода | Пневмогидравлический |  |
| Параметры оборудования |
| Колея тележки | 1 520 мм |  |
| Давление питающей пневмосети | 5-6 кгс*см2 |  |
| Ход телескопического подъёмника | не менее 500 мм |  |
| Пневмогидроусилитель: |  |
| Коэффициент усиления | 40 МПа |  |
| Гидродавление на выходе | 20-24 МПа |  |
| Усилие на штоке съёмника | 420-500 кН |  |
| Максимальный ход штока гидроцилиндра скобы | 62 мм |  |
| Поперечное перемещение телескопического подъёмника со съёмником от среднего положения | Да |  |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 10 000 ч |  |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |  |