Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Поставка комплекса монтажа буксового узла на колесные пары» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры или подписания УПД |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Срок поставки оборудования (кал. дни) |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ (мес.) |  |
| 6 | Доставка товара включена в стоимость оборудования (да/нет) |  |
| 7 | Соответствие оборудования ТЗ (да/нет) |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка комплекса монтажа буксового узла на колесные пары |  |  |
| 2 | Монтаж и пусконаладочные работы |  |  |

Техническое задание

| п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Монтаж буксовых узлов на оси грузовых колесных пар |
| 2 | Комплекс обеспечивает | Выполнение операций захвата буксы (как с установленными подшипниками, так и без), подъма, поворота, перемещения буксы вдоль и поперек повышенного пути, монтажа буксового узла, затяжки болтов крепления тарельчатой шайбы, крепительных крышек |
| 3 | Протяженность комплекса, м | 15 |
| 4 | Размещение монорельсов, относительно повышенного монтажного пути | Двухстороннее |
| 5 | Наличие тележек подвесных с пневматическими гайковертами, шт. | 2 |
| 6 | Наличие манипуляторов монтажных с захватами, шт. | 2 |
| 7 | Наличие блоков подготовки воздуха, шт | 2 |
| 8 | Воздуховод с системой подвески | Да |
| 9 | Давление воздуха в пневмосистеме, Мпа | 0,5-0,6 |
| 10 | Перемещение монтажного манипулятора по вертикали | Да |
| 11 | Поворот монтажного манипулятора в горизонтальной плоскости вокруг своей оси | 360 град. |
| 12 | Высота монорельса перемещения монтажного манипулятора, не менее мм | 2500 |
| 13 | Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 10000 |
| 14 | Средний срок службы, не менее, лет | 10 |