Техническое задание

| Установка пневмогидравлическая для смены поглощающих аппаратов |
| --- |
| Контактные данные Заказчика |
| Имя, Отчество, Фамилия | Соловых Елена Владимировна |
| Компания | ООО «Техкомплекс» |
| Телефон | 8-937-201-77-43 |
| E-mail | solovyh@ntsmail.ru |
| Параметры установки |
| Описание | Установка предназначена для снятия-постановки поглощающих аппаратов. Позволяет работать с поглощающими аппаратами всех типов: как фрикционных так эластомерных. |
| Тип установки | передвижная |
| Тип привода | пневмогидравлический |
| Параметры оборудования |
| Колея тележки | 1520 мм |
| Давление питающей пневмосети | 5-6 кгс*см2 |
| Ход телескопического подъемника | не менее 800 мм |
| Усилие на плунжере гидровыжима | 15-18 тс |
| Максимальный ход плунжера | 50 мм |
| Поперечное перемещение телескопического подъемника с гидровыжимным блоком от среднего положения | Да |
| Параметры силового гидроцилиндра (ГС) выжима эластомерных аппаратов: |  |
| Усилие на плунжере | 33-44 тс |
| Ход максимальный плунжера | 50 мм |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 10 000 ч |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |
| Прочие требования |